1.: Aufgabenstellung:

| I | Z | = | 2x1 | +x2 | → | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II |  |  | -x1 | +2x2 | ≤ | 12 |
|  |  |  | x1 | -4x2 | ≤ | 4 |
|  |  |  | -x1 | +x2 | ≤ | 2 |
| III |  |  | x1, | x2, | ≥ | 0 |

Jobs to do:

- Führe Schlupfvariablen ein

Merke: je Ungleichung in II wird genau 1 Schlupfvariable eingeführt.

- Hier: 3 Schlupfvariablen, nämlich S1, S2, S3

- Aus den Ungleichungen werden jetzt Gleichungen:

| II | -x1 | +2x2 | + S1 |  |  |  | = | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | -4x2 |  | + S2 |  |  | = | 4 |
|  | -x1 | +x2 |  |  | + S3 |  | = | 2 |

- Drehe die Zielfunktionszeile so um, daß Z rechts steht:

| 2x1 | +x2 | = | Z | → | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Schreibe alles in die legendäre Tabelle ab (s.u.)

2.: resultierende Standardform der Maximumaufgabe:

|  | x1 | x2 | S1 | S2 | S3 | r.S. | Quotient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| S1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ———— |
| S2 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
| S3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ———— |

es ergibt sich als zweites Tableau:

|  | x1 | x2 | S1 | S2 | S3 | r.S. | Quotient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | -8 |  |
| S1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 16 | S1 = 16 |
| x1 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 4 | x1 = 4 |
| S3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 6 | S3 = 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | S2 taucht in letztem Tableau in Zeilen nicht mehr auf, also S2= 0 |

Fies: alle möglichen Quotientenbildungen sind nicht erlaubt.

(es nützt auch nichts, wenn ich mit ausgezeichneten Spalten & zusätzlichen Operationen arbeite, denn der resultierende Quotient ist immer negativ und gäbe somit keine Zusatzinfo!!!)

Konsequenz: das LO ist hier nicht optimal lösbar.

D.h.: hier ergibt sich eine zulässige Lösung, allerdings ohne maximalen Zielwert.

Wenn S2 = 0, ergibt sich:

| x1 | = | 4 | +4x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | = | 16 | +2x2 |
| S3 | = | 6 | +3x2 |

Eine zulässige Lösung ist Z = 8 + 9x2.

Da x2 beliebig groß werden darf, wächst auch Z über alle Grenzen.